MOIFICA DECRETO N°104, DE 2000, QUE ESTABLECE NORMAS DE EMISIÓN PARA MOTOCICLETAS.

=====================================================================

(Publicado en Diario Oficial  29 de Julio de 2003)

Núm. 66.-  Santiago, 29 de Mayo de 2003.

VISTO: Lo dispuesto en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República; en el artículo 32 de la ley 19.300; el reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, aprobado por el DS N°93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el DS N° 104 de 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece la norma de emisión  para motocicletas|; la res.ex. N°179 de 4 de marzo de 2002, de la Dirección Ejecutiva  de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que dio inicio a la elaboración del anteproyecto de revisión de la norma  de emisión mencionada; la res. Ex. N°536 del 29 de mayo de 2002, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que aprobó el anteproyecto de revisión de la norma de emisión; la opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, tomada en sesión de fecha 12 de Septiembre de 2002; el acuerdo N°211 de 12 de diciembre de 2002, del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que aprobó el proyecto definitivo de revisión de la norma de emisión; los demás antecedentes que obran en el expediente público respectivo y lo dispuesto en la resolución N°520 de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución N°55 de 1992, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

- Que la norma de emisión de motocicletas fue elaborada el año 2000 teniendo como antecedentes  principales las dos normas de emisión para motocicletas que se encontraban vigentes en el mundo en ese momento: la norma EPA 78, de Estados Unidos de Norteamérica y la norma ECE R-40 de la Comunidad Europea, adaptándose en esa oportunidad la norma EPA 78 por ser más exigente;

- Que el año 2001 entró en vigencia una nueva norma de la Comunidad Europea, la 97/24/CE, que incorpora cambios que la hacen comparable, desde el punto de vista de las exigencias de emisiones, con la norma EPA 78,  adoptada en nuestro país mediante el DS 104 de 2000 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;

- Que la revisión del ya citado DS 104 obedece a la necesidad de incorporar la nueva norma europea 97/24/CE, que a pesar de emplear parámetro de prueba distintos, son técnicamente equivalentes.  De esta manera, se facilitará el ingreso a nuestro país de motocicletas que cumplan la normativa europea.  Además, la revisión de la norma permite fijar límites a las emisiones de motocicletas de cilindrada menor a 50 centímetros cúbicos.

DECRETO:

Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DS N°104 de 2 mayo de 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece la norma de emisión para motocicletas:

1.- Reemplázase el inciso 1° del artículo 1° por el siguiente:

“ Artículo 1°.- Establécese, para todo el  territorio nacional, la norma de emisión de Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos Totales (HCT)  y Oxidos de Nitrógeno (NOx), para las motocicletas.”

2.- Reemplázace el artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2°.-  Para los efectos de este decreto, se entenderá  por:

- Motocicleta: Vehículo motorizado de dos,  tres o cuaro ruedas, provisto de luces delanteras, traseras y de detención, cuya masa en orden de marcha es menor o igual a 680 Kg, en el caso de los vehículos de dos o tres ruedas, y menor o igual a 400 Kg (550 Kg para los vehículos destinados al transporte de mercancías) en el caso de los cuatriciclos y menor o igual a 350 Kg en el caso del cuatriciclo ligero.

- Cuatriciclo Ligero: Motocicleta de cuatro ruedas, cuya masa en orden de marcha es inferior a 350 Kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, con velocidad máxima por construcción inferior o igual a 45 km/hr, y cilindrada de motor inferior  o igual a 50 cm3 para los motores de explosión (o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de motores).

- Cuatriciclo: Motocicleta de cuatro ruedas, no considerada en la letra anterior, cuya masa en orden de marcha es inferior o igual a 400 kg (550 kg para los vehículos destinados al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya potencia máxima neta del motor es inferior o igual a 15 kw.

- Masa en orden de marcha: corresponde a la masa del vehículo, incluido su equipamiento estándar y los fluidos propios de la operación.”

3.- Reemplázase el artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3°.- Las motocicletas de una cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos y/o con una velocidad máxima superior a 45 kg/hr, deberán cumplir indistintamente, en condiciones normalizadas de medición, con los niveles máximos de emisión que se indican en la tabla N°1 o en la tabla N°2,  según la norma por la que los fabricantes, importadores , armadores, distribuidores o sus representantes, opten al momento de la homologación.

Tabla N°1:

| Contaminanate | Unidad | Límite Máximo Permitido |
| --- | --- | --- |
| Monóxido de Carbonono (CO) | gr/ km | 12 |
| Hidrocarburos Totales (HCT) | gr/ km | 5 |

Para quienes opten por los niveles de emisión señalados en la Tabla N°1, las mediciones se efectuarán conforme a lo indicado en la letra a) del artículo 4°.

Tabla N°2:

| Contaminante | Motor a dos tiempos |
| --- | --- |
|  | Con dos ruedas | Con tres ruedas y cuatriciclos |
| CO (g/km) | 8 | 12 |
| HCT (g/km) | 4 | 6 |
| NOx (g/km) | 0.1 | 0.15 |
|  | Motor a cuatro tiempos |
|  | Con dos ruedas | Con tres ruedas y cuatriciclos |
| CO (g/km) | 13 | 19.5 |
| HCT (g/km) | 3 | 4.5 |
| Nox (g/km) | 0.3 | 0.45 |

Para quienes opten por los niveles de emisión señalados en la tabla N°2, las mediciones se efectuarán conforme a lo indicado en la letra b) del artículo 4°.

Las motocicletas de cilindrada inferior o igual a 50 centímetros cúbicos y con una velocidad máxima inferior o igual a 45 km/hr, deberán cumplir con los niveles máximos de Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos Totales (HCT) y Oxidos de Nitrógeno (NOx), medidos en gramos por kilómetro recorrido (gr/km), que se indican en la tabla N°3.

## Tabla N°3

| Contaminanate | Vehículos de dos ruedas | Vehículos de tres ruedas o cuatriciclo ligero |
| --- | --- | --- |
| CO (g/km) | 1 | 3.5 |
| HCT + Nox (g/km) | 1.2 | 1.2 |

Respecto de la tabla N°3,  las mediciones se efectuarán conforme a lo indicado en la letra b) del artículo 4° .”

4.- Reemplázase el articulo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- Para los efectos de acreditar o verificar el cumplimiento de la presente norma de emisión, las condiciones normalizadas de medición serán:

- Las establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA) en el llamado “Code of Federal Regulation”, título 40, parte 86-Control of Air Pollution from new vehicles engines,  en el  método Federal Test Procedure 75.

- Las previstas por la Comunidad Europea en la Directiva 97/24/CE.”

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el presente decreto regirá para las motocicletas cuya primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se solicite a contar de la fecha de publicación.

Las motocicletas cuya primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se hubiere solicitado a contar del 1° de septiembre de 2001, y antes de la entrada en vigencia del presente decreto, continuarán afectas a las normas de emisión vigentes a esa época.

Anótese, tómese razón y publíquese, RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República, Javier Etcheberry Celhay, Ministro  de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Huenchumilla  Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia.